## Slide 1
Circuiti elettropneumatici
Sistemi in cui il circuito di potenza è pneumatico e la fonte di energia per il circuito di comando è elettrica.
Comandi elettrici
Elettrovalvole
a riposo
azionata
componenti nei quali la commutazione avviene eccitando elettricamente un dispositivo elettromagnetico (bobina o solenoide)
dispositivi che permettono di comandare o pilotare le elettrovalvole
contatti elettrici
permettono di collegare o interrompere un circuito elettrico
fine corsa elettromagnetici:
leva a rullo;
a stelo flessibile;
a leva rigida
sensori o interruttori di prossimità:
• induttivi;
• capacitivi;
• magnetici;
• ottici;
• a ultrasuoni
contattori o relè:
• normalmente
aperti (NA);
• normalmente
chiusi (NC);
• di scambio
(NA + NC)
Componenti
normalmente aperti (NA);
normalmente chiusi (NC);
doppi: 1 NC + 1 NA
Realizzazione dei circuiti
circuito di comando
circuito elettrico che comanda le elettrovalvole di azionamento dei cilindri. È detto:
diretto: le bobine delle elettrovalvole ricevono corrente direttamente dai pulsanti o dai fine corsa;
indiretto: la corrente di comando viene fornita attraverso relè
circuito di potenza
circuito pneumatico, schematizzato separatamente da quello elettrico
elettrovalvola monostabile
circuito pneumatico
circuito elettrico
circuito pneumatico
circuito elettrico
elettrovalvola bistabile

## Slide 2
eseguono l’attivazione in ritardo di uno dei movimenti del cilindro (chiusura o apertura).
Si ottengono con relè a tempo, o timer
Circuiti pneumatici
ed elettropneumatici
distributori di comando pneumatici:
aperti: permettono il passaggio dell’aria;
chiusi: lo impediscono
contatti elettrici:
aperti: impediscono il passaggio di corrente;
chiusi: lo permettono
circuiti
di autoritenuta
eseguono il comando marcia/arresto di un utilizzatore con comandi separati, uno per l’ON e uno per l’OFF, allo scopo di evitare la ripartenza accidentale
circuiti con temporizzazione
segnali
di comando
istantanei: si disattivano nella fase immediatamente successiva a quella che li ha generati;
continui: rimangono attivi nelle fasi successive a quella che li ha generati;
bloccanti: segnali continui che in stato attivo non consentono la prosecuzione del ciclo, impedendo la commutazione dei distributori comandati
successione dei movimenti degli steli di più attuatori che si sviluppa secondo un ordine prestabilito. I movimenti degli steli rappresentano una fase della sequenza
sequenza
vuoto: la pressione è minore di quella atmosferica;
vuoto assoluto: la pressione assoluta è pari a zero
Tecniche per il vuoto
pompe
meccaniche
soffianti
volumetriche
a iniettore
attuatori ad aria compressa che sfruttano il vuoto
per afferrare il pezzo
e manipolarlo per successive operazioni
ventose
dispositivi per ottenere il vuoto