## Slide 1
Prototipazione rapida
(RP, Rapid Prototyping). Tecnologia che permette di ottenere un oggetto di geometria anche complessa in un tempo ridotto direttamente dal modello matematico (modello solido) generato su un sistema CAD 3D.
modello elettronico
molti software CAD permettono di rappresentare in formato elettronico il disegno
di un oggetto, anche in tre dimensioni
file .stl
(Standard Triangulation Language)
formato standard delle applicazioni di stampa 3D. Rappresenta le superfici dell’oggetto solido mediante piccoli triangoli piani
(facetting)
slicing
il modello viene intersecato da piani paralleli (spessore da 0,05 a 0,5 mm) che generano una superficie scalettata (staircase).
Il pezzo viene quindi stampato per piani corrispondenti allo slicing
fasi della prototipazione
stampa
slicer : software CAM che converte il modello 3D in comandi per la stampante nel linguaggio G-code;
client : software
di controllo della stampante 3D
linguaggio universale che trasforma il progetto digitale in oggetti materiali controllando
le stampanti 3D e le macchine utensili
G-code (codice G)
tecniche di prototipazione
materiali
polvere
liquido
solido
SLA (Stereo Lithography Apparatus)
lampada UV
laser
SLS (Selective Laser Sintering)
DMLS (Direct Metal Laser Sintering)
SLM (Selective Laser Melting)
stampa 3D diretta
monocomponente
bicomponente
stampa a getto
fotopolimerizzazione
incollaggio: LOM (Laminated Object Manufacturing)
estrusione: FDM (Fused Deposition Modeling)