## Slide 1
Linguaggi del CNC
struttura delle istruzioni
carattere: numero, lettera o simbolo;
indirizzo: lettera che identifica il tipo di istruzione;
parola: si tratta di un indirizzo seguito da un valore numerico;
blocco: insieme di parole disposte su una riga, separato da un carattere di fine blocco
N – numero di blocco;
G – funzione preparatoria: predispone a operazioni di moto e percorso dell’utensile;
M – funzioni miscellanee: attivano comandi ausiliari di tipo ON-OFF;
principali funzioni ISO
modali: rimangono attive fino a un’istruzione che le disinserisce;
non modali: hanno effetto soltanto nel blocco in cui compaiono
tipi di funzioni
T – selezione utensile;
S – velocità del mandrino;
F – avanzamento assi
coordinate
M: zero macchina;
R: riferimento macchina;
W: zero pezzo;
E: zero utensile
punti di riferimento
coordinate cartesiane assolute X, Y, Z: tutte le misure del pezzo sono riferite allo zero pezzo W;
coordinate cartesiane incrementali U, V, W: sono riferite alla posizione precedentemente raggiunta dell’utensile
interpolazione
calcolo delle coordinate di una serie più o meno grande di punti giacenti sul profilo teorico del pezzo per guidare su essi l’utensile durante la lavorazione
circolare
per parti ricurve occorrono le coordinate dei punti iniziale e finale e il sistema di interpolazione calcola
i movimenti di due assi formando archi di cerchio
o cerchi completi
lineare
per ciascun segmento sono richieste le coordinate dei soli punti iniziali e finali. Il software di interpolazione calcola quelle dei punti intermedi a intervalli minimi