## Slide 1
Tecnica di manutenzione
+smax Mf
Guasto
manutenzione
Funzione aziendale alla quale sono demandati il controllo costante degli impianti e l’insieme dei lavori
di riparazione e revisione necessari ad assicurare il funzionamento regolare e il buono stato
di conservazione degli impianti produttivi, dei servizi e delle attrezzature di uno stabilimento.
Affidabilità
cause
sollecitazione meccanica;
usura;
condizioni ambientali
modalità
guasto repentino;
guasto latente;
guasto ripetitivo
gravità
guasto rilevante;
guasto maggiore;
guasto minore
frequenza
guasto sporadico;
guasto sistematico
tasso di guasto l (t)
cessazione dell’attitudine di un’entità a eseguire
la funzione richiesta
probabilità di guasto f (t)
parametri dell’affidabilità
affidabilità e MTBF
rapporto tra il numero di oggetti guasti dopo un tempo t
probabilità che al tempo t un oggetto, scelto a caso tra n, sia guasto
attitudine di un’entità a svolgere una funzione richiesta
in condizioni date
per un dato intervallo di tempo
MTTF (Mean Time To Failure – tempo medio di guasto): tempo per cui il 50% dei componenti ha cessato di funzionare (vita media del componente);
MTBF = 1/ l (Mean Time Between Failures – tempo medio tra due guasti): media degli intervalli di tempo tra guasti consecutivi; con l = probabilità di guasto;
MTTR (Mean Time To Restoration/Repair – tempo medio di ripristino della funzionalità): rapporto tra la somma dei tempi di riparazione del componente e il numero di componenti che hanno manifestato un’avaria nel medesimo intervallo

## Slide 2
Valutazione dell’affidabilità
metodo dell’albero di guasto (fault tree)
metodo tipo top-down che, partendo dal guasto, procede dalla macchina al componente. Utilizza una simbologia basata sull’algebra di Boole, assumendo i simboli 1 = funzionante o 0 = guasto e le funzioni logiche somma (OR) e prodotto (AND)
metodo FMECA
(Failure Mode Effects and Criticality Analysis)
metodo tipo bottom-up, parte dal componente per arrivare al tipo di guasto che può provocare alla macchina. Strumento di tipo induttivo in cui, per ogni componente della macchina, si deve dettagliare in modo sistematico
il comportamento e il possibile effetto sulla macchina o processo
si realizza analizzando le probabilità di guasto
Sistemi in serie e parallelo
un impianto complesso è in genere composto da più macchine che possono essere disposte in serie o in parallelo
il guasto a un solo componente provoca l’interruzione di tutto il sistema. L’affidabilità totale Af t è
il prodotto delle singole affidabilità
in serie
il guasto di un solo componente non manda in crisi il sistema,
ma ne riduce le probabilità
di funzionamento
in parallelo
Disponibilità
possibilità di utilizzazione di una macchina o impianto
nel tempo. Espressa dal rapporto A tra il tempo in cui la macchina è effettivamente disponibile e la somma di questo tempo con quello di fuori servizio:
relazione tra MTTR e MTBF con collegamento all’affidabilità e alla manutenibilità
Manutenibilità
dipende dalle condizioni in cui la macchina si trova a operare

## Slide 3
Diagramma di Gantt
strumento grafico che rappresenta la programmazione temporale di un progetto composto da più fasi. Viene utilizzato per programmare le attività aziendali
Strategie manutentive
stima sull’entità dei costi della manutenzione continua;
valutazione sull’importanza dei costi del fermo macchina;
tipologia delle macchine oggetto di manutenzione;
tipo di produzione dell’azienda
si interviene in caso di malfunzionamento o di arresto del macchinario
correttiva
preventiva
predittiva
si programma nel tempo una serie di interventi finalizzati al miglior funzionamento della macchina
si individua una successione
di verifiche sui componenti, per valutarne lo stato o la sostituzione quando sono ancora funzionanti senza attenderne il guasto
quando durante un controllo si riscontra una condizione che porta a eseguire un atto di manutenzione opportuno
ciclica
on condition
previsione del verificarsi di un guasto o di un’anomalia mediante il monitoraggio di alcuni parametri della macchina per elaborarli mediante modelli matematici,
in modo da riconoscere un sintomo di possibile guasto
scelta della strategia manutentiva