## Slide 1
TPM – Total Productive Maintenance
tecnica di organizzazione aziendale, evoluzione della manutenzione preventiva
favorisce un uso più efficiente di macchine e impianti;
prevede una metodologia di manutenzione diffusa in tutta l’azienda e basata sulla manutenzione preventiva-predittiva;
coinvolge il management e in generale tutto il personale;
promuove e migliora le attività di manutenzione
Indice OEE (Overall Equipment Effectiveness)
indice di efficienza complessiva economica, per il calcolo del rendimento globale di un impianto, in base alle perdite di produzione:
OEE = disponibilità × efficienza prestazioni × tasso qualità
Sicurezza e manutenzione
un piano di manutenzione efficiente
è fondamentale per una corretta programmazione della sicurezza
cause di infortunio durante la manutenzione:
mancato uso dei DPI;
cadute per lavori eseguiti in altezza;
urti contro organi in movimento;
contatti con parti elettriche sotto tensione
Qualità e manutenzione
strumenti per la gestione della qualità nella manutenzione:
scheda macchina;
gestione dei ricambi;
documentazione sulle attività manutentive;
budget economico di manutenzione
pianificazione dell’attività di manutenzione conforme alle ISO 9000
Obiettivi della manutenzione
obiettivi fondamentali della manutenzione nell’ambito del miglioramento della produzione sono sicurezza e qualità

## Slide 2
Outsourcing
Global service
l’esternalizzazione (outsourcing) consiste nella delega a soggetti esterni all’azienda di alcune attività specifiche che si ritiene opportuno non gestire in proprio
contratto di manutenzione globale, comprendente una pluralità di servizi e basato sui risultati, con responsabilità dell’assuntore del servizio
Piano di manutenzione
politica o strategia della manutenzione;
disponibilità economica dell’azienda;
personale a disposizione;
procedure di manutenzione;
disponibilità ricambi;
documentazione tecnica e di sicurezza
per l’adeguamento al TPM occorre definire un piano degli interventi in grado di individuare gli intervalli di manutenzione, i criteri per la manutenzione e le operazioni di controllo per tutti i macchinari, con priorità per quelli giudicati più suscettibili di guasti
Struttura aziendale
personale o risorse umane: insieme dei lavoratori di un’azienda, in particolar modo i lavoratori dipendenti, distribuiti su diverse aree
produzione;
amministrazione;
marketing;
manutenzione;
magazzino;
altri
Analisi economica
costi diretti (legati alla produzione):
• costo delle materie prime;
costo della manodopera;
costo dell’energia;
costo dei materiali di consumo
costi indiretti:
• costo degli impiegati;
• costo di ammortamenti macchinario;
• costo di manutenzione macchinario;
• costo dell’affitto immobile
costi aziendali
costo totale per unità di tempo riferito alla produzione del manufatto
Cmp : costo materia prima;
Cmo : costo manodopera;
Cco : costi consumi;
Cit : costi indiretti totali
Ctot = Cmp + Cmo + Cco + Cit
indici di manutenzione
costo di fermo macchina: Cfm = Cit + Cmo
Cit : costi improduttivi di tipo indiretto;
Cmo : costo della manodopera se gli addetti non possono essere spostati su un altro impianto
a) costo annuo manutenzione/fatturato azienda;
b) costo annuo manutenzione/costo degli impianti;
c) costo annuo manutenzione/costo di trasformazione;
d) costo annuo manutenzione/immobilizzi

## Slide 3
Retrofit
ricostruzione delle macchine
vantaggi
prolungamento della durata della macchina;
miglioramento del rapporto qualità/prezzo dell’investimento iniziale;
costo limitato del nuovo investimento;
aumento dell’affidabilità;
aumento della produttività;
adozione della tecnologia più recente ed evoluta;
ambiente di programmazione aggiornato
controllo diretto dal computer del costruttore
di tutti i parametri indicatori dello stato della macchina tramite il collegamento con un PC dell’azienda o della sede del fabbricante, il quale può subentrare al controllo della macchina
Telemanutenzione
Manutenzione delle
macchine utensili
tipologie di manutenzione